คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชนิดควบคุมอุณหภูมิ

- ความต้องการ   เครื่องวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชนิดควบคุมอุณหภูมิ พร้อมอุปกรณ์

- วัตถุประสงค์    เพื่อใช้ตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือด น้ำเหลือง ปัสสาวะ และสารเหลวอื่นๆ โดยวิธีเทียบสี

- คุณลักษณะทั่วไป

  - ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Volts 50 Hz

  - ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์

  - เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีปยุโรป หรือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศญี่ปุ่น

- คุณลักษณะทางเทคนิค

  - สามารถตั้งโปรแกรมวิเคราะห์ ได้ไม่น้อยกว่า 50 รายการทดสอบ

  - สามารถเลือกใช้ความยาวคลื่นแสงโดยอัตโนมัติ

  - ตัวกรองแสงแบบ Grating หรือ Interference Filter

  - มีคลื่นแสงในช่วง 330 ถึง 700 นาโนเมตร และมีความยาวคลื่นแสงไม่น้อยกว่า 6 ค่า

  - แหล่งกำเนิดแสงเป็น Tungsten Halogen

  - มีระบบปรับค่าดูดกลืนแสงเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติ (Automatic Zero)

  - วัดเทียบสีได้ทั้งแบบ End Point และ Kinetic โดยการทำงานของ Enzyme ได้พร้อมทั้งคำนวณผลความเข้มข้นโดยอัตโนมัติ

  - มี Flow Cell และ Cuvette หรือ Sample Holder

  - สามารถรายงานผลทางจอแสดงผล และบันทึกลงกระดาษ

  - มีระบบตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง (Self Test)

  - มีระบบปรับอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส

- อุปกรณ์ประกอบ

  - กระดาษบันทึก						จำนวน		1	ชุด

  - หลอดไฟสำรอง						จำนวน		2	หลอด

  - Automatic Voltage Stabilizer 				จำนวน               1           ตัว 	           มีคุณลักษณะดังนี้

    - สามารถรับภาระโหลดได้ไม่น้อยกว่า 500 VA

    - สามารถรับแรงดันไฟฟ้า Input ได้ระหว่าง 180 Volts ถึง 250 Volts หรือดีกว่า

    - สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้า Output ได้ 220 Volts + 5% หรือดีกว่า

- เงื่อนไขเฉพาะ

  - ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง

  - มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 2 ชุด

  - มีคู่มือการซ่อมและวงจรของเครื่องโดยละเอียด จำนวน 2 ชุด

  - เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

  - ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันตรวจรับ

  - ต้องตรวจเช็คเครื่องทุก 4 เดือนต่อครั้ง ในระยะประกัน ถ้าเครื่องชำรุด ผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 3 ครั้ง ในอาการเดียวกันยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  - ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาสาธิตวิธีการใช้ และการบำรุงรักษาเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

  - ผู้ขายจะต้องตรวจสอบมาตรฐานของเครื่อง (Re-calibration) ปีละครั้ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยออกหนังสือรับรอง และไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

……………………………………………..

หมายเหตุ  	1.  หน่วยงานที่จะจัดซื้อควร พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าว ให้เป็นไปตาม  ความเหมาะสมกับการใช้งาน และงบประมาณ หากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์

E-mail : Standard @ telcom.moph.go.th

2.เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้คุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวควรมีวิศวกร หรือผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อ