- ยกร่าง -

คุณลักษณะเฉพาะ

### เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

- ความต้องการ   เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบ 12 ลีด พร้อมบันทึกผล

- วัตถุประสงค์    เพื่อใช้ตรวจ และบันทึกผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

- คุณลักษณะทั่วไป

  - ควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์

  - สามารถใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Volts 50 Hz และมีแบตเตอรี่ชาร์จได้ในตัวเครื่อง

  - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60601

  - สามารถใช้งานได้กับเด็กแรกเกิด จนถึงผู้ใหญ่

  - สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ไปใช้งานในที่ต่างๆ

  - เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีปยุโรป หรือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศญี่ปุ่น

- คุณลักษณะทางเทคนิค

  - สามารถบันทึกคลื่นหัวใจได้ครบ 12 ลีด และเลือกรูปแบบในการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ใน แบบ Automatic และแบบ Manual

  - ภาคแสดงผล (Display)

    - จอแสดงผลเป็นแบบ LCD มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 320x240 Pixels

    - สามารถแสดงรูปคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่กำลังตรวจบันทึกได้ และสามารถแสดงพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 3 ลีด

  - ภาควัดคลื่นหัวใจ (ECG)

    - สามารถเลือก ECG Sensitivity ได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ

    - มีระบบกำจัดสัญญาณรบกวนจากภายนอกไม่น้อยกว่า 100 dB

    - สามารถตอบสนองความถี่ต่อคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Frequency Response) ได้ในช่วง 0.05 ถึง 150 Hz

    - สามารถตัดสัญญาณรบกวนจากคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ

    - สามารถวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจได้พร้อมกันทั้ง 12 ลีด

  - ภาคบันทึกข้อมูลลงกระดาษ (Recorder)

    - สามารถบันทึกรูปคลื่นพร้อมกันแบบ 3,6 และ12 Channels

    - สามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยได้จาก Keyboard โดยตรง

    - เครื่องบันทึกใช้ระบบ Thermal หรือ ใช้เข็มความร้อน

    - สามารถเลือกความเร็วในการบันทึกได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ ได้แก่ 5,25 และ 50 มิลลิเมตรต่อวินาที

  - สามารถตัดสัญญาณรบกวนจากคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ

  - สามารถตัดสัญญาณรบกวนจากไฟฟ้ากระแสสลับ

  - สามารถป้องกันการเสียหายจากการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ

  - มีสัญญาณเตือนเมื่อ Electrode ไม่สัมผัสกับผู้ป่วย

  - แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าในการใช้งานเป็นชนิดชาร์จได้โดยอัตโนมัติ ติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่อง และเมื่อประจุเต็มสามารถใช้งานติดต่อกันได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที

- อุปกรณ์ประกอบ

  - กระดาษบันทึก						จำนวน 	 1  ชุด

  - Patient Cable 						จำนวน 	1  ชุด

  - ECG Cream 						จำนวน 	1  หลอด

  - Suction Cup For Chest Lead 				จำนวน 	6  อัน

  - Fast Clip For Limb Lead 				จำนวน 	4  อัน

  - รถเข็นสำหรับวางเครื่อง มีล้อ 4 ล้อ และมีลิ้นชัก หรือชั้นวางอุปกรณ์   จำนวน   1  คัน

- เงื่อนไขเฉพาะ

  - ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง

  - มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด

  - มีคู่มือการซ่อม และวงจรของเครื่องโดยละเอียด จำนวน 2 ชุด

  - เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

  - ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันส่งมอบของครบ

  - ต้องตรวจเช็คเครื่องทุก 4 เดือนต่อครั้ง ในระยะประกัน ถ้าเครื่องชำรุด ผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 3 ครั้ง ในอาการเดียวกันยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  - ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาสาธิตวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

  - ผู้ขายจะต้องตรวจสอบมาตรฐานของเครื่อง (Re-calibration) ปีละครั้ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยออกหนังสือรับรอง และไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

……………………………………………..

หมายเหตุ  	1.  หน่วยงานที่จะจัดซื้อควร พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าว ให้เป็นไปตาม  ความเหมาะสมกับการใช้งาน และงบประมาณ หากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์

E-mail : Standard @ telcom.moph.go.th

2.เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้คุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวควรมีวิศวกร หรือผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อ